ООО «Компания Земпроект»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КАТАНДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

(с изменениями 2020 г.)

Заказчик: Администрация Катандинского СП Усть-Коксинского района

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

БАРНАУЛ 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Обоснование изменений	3

Общие положения. Цели и задачи проекта	4

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ в границах населеннЫХ пунктОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

1.1. Предложения по изменению границ муниципального	7

образования	7

1.2. Прогноз численности населения	7

1.3. Предложения по изменению границ земель	7

1.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	10

1.4.1. Жилая зона	10

1.4.2 Общественно-деловая зона	11

1.4.3 Зона производственного использования	13

1.4.4 Зона рекреационного назначения	13

1.4. 5 Зона транспортной инфраструктуры	14

1.4.6 Зона инженерной инфраструктуры	15

1.4.7 Зона специального назначения	20

1.5 Инженерная подготовка территории	22

1.6 Мероприятия по охране окружающей среды	23

1.6.1 Мероприятия по охране воздушной среды	23

1.6.2 Мероприятия по охране водной среды	23

1.6.3 .Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	24

1.6.4 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов	24

1.6.5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций	24

1.6.6 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	25

1.6.7  Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия	26

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ка гандинского селського поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай	29

1.6.8 Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий	34

2. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения	36

3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения	43

4. Технико-экономические показатели проекта	46

ПРИЛОЖЕНИЯ 1-3  ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	48

# Обоснование изменений

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай, утвержденными постановлением Республики Алтай от 06.06.2011 №109 (ред. от  09.06.2012 г) и представленными предложениями администрации Катандинского СП  Усть-Коксинского района Республики Алтай были внесены изменения:

- в границы населенных пунктов сел Тюнгур и Кучерла (Карта границ населенных пунктов, глава 1.3, табл.3 Материалов положения о территориальном планировании);

- в функциональные зоны Катандинского СП, сел Катанда, Тюнгур и п. Кучерла  (Карта функциональных зон в границах с. Катанда, Карта функциональных зон в границах с. Тюнгур, Карта функциональных зон в границах п. Кучерла, таблица 5 Материалов положения о территориальном планировании ;

- приведение наименований и обозначений функциональных зон Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 793 от декабря 2016 года «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

- Планируется перевод из земель запаса в земли в земли особо охраняемых территорий и объектов 81169 га (природный парк «Белуха.) Статьей 103 Земельного Кодекса Российской Федерации  установлено, что использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, и иных предусмотренных федеральными законами случаев. (Карта функциональных зон Катандинского СП, глава 1.3 Материалов положения о территориальном планировании

- из состава земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса были исключены земельные участки под сельскими лесами  согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-04/ 009/2008-155 от 05.08.08 года, в котором указано, что  леса на землях сельскохозяйственного назначения, на землях населенных пунктов, на землях запаса были переведены в категорию земель лесного фонда. (Карта функциональных зон Катандинского СП, глава 1.3 Материалов положения о территориальном планировании

- уточнено местоположение зон подтопления, расположенных на территории сел Тюнгур и п. Кучерла  (Карта функциональных зон  и карта планируемых объектов капитального строительства границах Катандинского СП;

Ранее выполненные работы по разработке ГП Катандинского СП Усть-Коксинского района были выполнены в условной системе координат. В настоящий момент кадастровая палата по Республике Алтай перешла на местную систему координат, соответственно был проведен пересчет всех слоев и растровой подложки в МСК-04.

Проект Внесение изменений в генеральный план выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и содержит утверждаемую часть проекта (положение о территориальном планировании).

Согласно внесенных изменений в генеральный план Катандинского сельского поселения, материалы Положения (ст.19 ГК РФ) содержат:

- положение о территориальном планировании;

- карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения и  карту функциональных зон Катандинского СП;

3) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон с. Катанда.

4) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон с. Тюнгур;

4) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон п. Кучерла;

# Общие положения. Цели и задачи проекта

Генеральный план Катандинского сельского поселения разработан в 2011-2012 г.г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Усть-Коксинского района.

Проект Внесение изменений в Генеральный план Катандинского сельского поселения разработан в 2017 г, с изменениями и дополнениями 2019-2020 г.г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Катандинского сельского поселения Усть-Коксинского района.

Генеральный план разработан в соответствии с действующими:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- Земельным Кодексом Российской Федерации.

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II – 04 – 2003.

- Сводом правил СП 42.13.30.2011 г. (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СП 2.2.1/2.1.1.1200- 03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В основу разработки генплана положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание на выполнение работ по разработке проекта Внесение изменений в генеральный план Катандинского сельского поселения Республики Алтай, выданное администрацией Катандинского сельского поселения Усть-Коксинского района.

2. Топографический план Катандинского СП, М 1: 25000.

3. Генеральный план Катандинского сельского поселения Республики Алтай, разработанный ООО «Компания Земпроект»;

4. Внесение изменений в Схему Территориального Планирования Республики Алтай, разработанную  ЗАО « НИИ Гипрозем»;.

5.Внесение изменений в  Схему территориального планирования МО «Усть-Коксинский район», выполненных специалистами ООО «Компания Земпроект» в 2016 г.

6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 793 от декабря 2016 года «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

Целью работы является создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории поселения с учетом развития территории района за счет формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения поселения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; эффективному использованию земель рекреационного назначения; сохранению историко-культурного и природного наследия; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории поселения.

Основные задачи:

Подготовка  предложений:

1) по выявлению проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

2) по изменению границ населенных пунктов Катандинского сельского поселения;

3) по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

4) по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, земель запаса, особо охраняемых природных территорий и объектов, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий объектов культурного наследия;

5) по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

6) по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры регионального и местного значения поселения;

7) по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

8) по границам особо охраняемых природных территорий и объектов поселения;

9) по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

10) по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах села;

11) по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

Генеральный план сельского поселения разработан на расчетный срок до 2032 г. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельского поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и республике, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и республиканских целевых программ (в части, затрагивающей территорию сельского поселения), приоритетных национальных проектов.)

Реализация генерального плана сельского поселения осуществляется в границах сельского поселения на основании плана реализации генерального плана, разрабатываемого в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

План реализации генерального плана сельского поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития муниципального образования.

# 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ в границах населеннЫХ пунктОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 1.1. Предложения по изменению границ муниципального

образования

На расчетный срок генеральным планом не предлагается изменение существующей границы Катандинского сельского поселения.

## 1.2. Прогноз численности населения

Прогноз численности населения на расчетный срок до 2032 г. произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2001-2018 гг.

Демографическая характеристика и расчет населения приведены в отчетах генеральных планов населенных пунктов Катандинского сельского поселения. В табл. 1 показана численность населения на расчетный срок.

Таблица 1

Расчетная численность населения

| Наименование показателей | Единица измерения | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01. 19 г | Первая очередь 2022 год | Расчетный срок 2032 год |
| с. Катанда | чел. | 905 | 1090 | 1120 |
| с. Тюнгур | чел. | 348 | 450 | 480 |
| пос. Кучерла | чел. | 185 | 240 | 270 |

## 1.3. Предложения по изменению границ земель

Земли населенного пункта

Границы населенных пунктов были внесены в ЕГРН (ЕГРП) на основании  Решения об утверждении  Внесений изменений в генеральный план МО Катанлинское СП от  15 ноября 2018 года.

Согласно Трехстороннего договора № 186 от  02.12. 2019 г. был включен в границу населенного пункта земельный участок с кадастровым номерам 04:08:080901:178, общей площадью 7, 1 га.

Согласно Трехстороннего договора №  26   от  0.03. 2020 г. предлагается: корректировка границы села Тюнгур в связи с уточнением месторасположения земельных участков  с кадастровыми номерами 04:08:080901:2, 04:08:080901:116-121.

Предложения по изменению границ земель промышленности

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения.

Предлагается перевод 12,0 га из земель сельхозназначения в земли промышленности и иного специального назначения под скотомогильники, кладбища.

Предложения по изменению границ земель особо охраняемых территорий и объектов

Предлагается перевод 3,0 га из земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов под турбазу, расположенную южнее пос. Кучерла.

Список объектов ООПТ федерального и регионального значений, расположенных на территории Катандинского СП приведен в табл. 2.

Таблица 2

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Катандинского СП Усть-Коксинского района РА

| Название | Вид ООПТ | Значение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Заповедники |  |  |  |
| Катунский | Биосферный заповедник | Федеральное | 151664 |
| Природные парки |  |  |  |
| Белуха | Природный парк | Региональное | 131270 |
| Памятникии природы |  |  |  |
| Водопад Текелю | Памятники природы. Водопад. | Региональное | 3,1 |
| Гора Белуха | Памятники природы. Горы, перевалы | Региональное | 15037 |
| Озера Аккемские – Верхнее и Нижнее | Памятники природы. Озера. | Региональное | 53,9 |
| Озеро Кучерлинское | Памятники природы. Озера. | Региональное | 321 |

При внесении изменений были уточнены границы природного парка «Белуха» регионального значения. Предлагается  перевести 81169 га из земель запаса  в земли особо охраняемых территорий и объектов для расположения природного парка «Белуха». Земли лесного фонда, на которых также расположен природный парк «Белуха», остаются в этой же категории - земли лесного фонда.

Природный парк «Белуха», площадь – 131337 га, из них на территории Катандинского СП -.131270 га. Уникальный природный  комплекс, сочетающий особенности морфологического построения, климатических условий, крупнейшего скопления льда, водного стока, биологического разнообразия. Район вершины обладает  высокой специфичностью геолого-геофизической среды и является носителем мощных энергетических потоков и процессов. Цель образования – сохранение участка биосферы, духовной и материальной культуры, исторически сложившегося уклада и традиций природопользования местного населения. Объект входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из наиболее посещаемых туристами районов, где возможно развитие всех видов туризма (круглогодичные горнолыжные трассы, сплавы всех категорий сложности, конные походы, альпинизм, экотуризм и др.).  Кроме того, в парке осуществляется необходимая охрана фауны и флоры, а также находящихся здесь уникальных природных объектов и памятников природы  Природный парк  "Белуха" одновременно играет роль  охранной зоны Катунского заповедника на значительном протяжении их совместной границы.

На территории Природного парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, биоразнообразию и объектам культурно-исторического наследия, противоречащая задачам и  функциям  Природного парка, в том числе:

а) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима территории;

б) деятельность, влекущая к невосстановимым нарушениям почвенного покрова и геологических обнажений;

в) проведение сплошных рубок лесных насаждений;

г) сплав леса по рекам;

д) организация туристских стоянок и разведение костров в непредусмотренных для этого местах;

е) захламление территории бытовыми отходами;

ж) ведение археологических полевых работ без согласования с дирекцией Природного парка, Министерством и органами местного самоуправления;
з) уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков и стендов, оборудованных мест отдыха, строений и имущества Природного парка, нанесение надписей и знаков на деревьях, валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах.

Предложения по изменению границ земель лесного фонда

Согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-04/ 009/2008-155 от 05.08.08 года леса на землях населенного пункта, на землях сельскохозяйственного назначения, на землях запаса рекомендуется перевести в категорию земель лесного фонда (15209 га).

1.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В границах населенных пунктов определены следующие функциональные зоны:

-жилая зона;

-общественно-деловая зона;

-зона производственного использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

-зона сельскохозяйственного использования;

-зона специального назначения.

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

1.4.1. Жилая зона

С. Катанда - упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки — до 28,5га.

С. Тюнгур - снос ветхого и аварийного жилья;

выделение территории под муниципальное жилье;

упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки — до 148,5 га;

Пос. Кучерла- — уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующего селения;

— реконструкция жилых кварталов;

— развитие индивидуальной жилой застройки на новых территориях в северо-западной части населенного пункта 43,0 га;

1.4.2 Общественно-деловая зона

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Республика Алтай 2014 (утвержденными постановлением Правительства Республики Алтай от 17 июля 2014 г. N 209, с внесенными изменениями от 26 апреля 2019 г

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предусматривают следующие мероприятия:

- строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

С. Катанда:

- разработка проектно-сметной документации и реконструкция детского сада на 25 мест;

- разработка проектно-сметной документации и реконструкция сельского дома культуры на 80 мест;

- разработка проектно-сметной документации и строительство столовой на 45 посадочных мест;

-    разработка проектно-сметной документации и реконструкция школы;

- разработка проектно-сметной документации и строительство церкви.

- разработка проектно-сметной документации и строительство опорного пункта полиции;

- разработка проектно-сметной документации и строительство пекарни;

- разработка проектно-сметной документации и строительство пожарного депо;

- строительство детских площадок;

- строительство спортивной площадки.

Реконструкции согласно проекту подлежит здание почты.

С. Тюнгур

Разработка проектно-сметной документации и реконструкция детского сада на 25 мест;

- разработка проектно-сметной документации и строительство средней образовательной школы на 180 мест;

- разработка проектно-сметной документации и строительство сельского дома культуры на 100 мест совмещенного с кинотеатром на 50 мест;

- разработка проектно-сметной документации и строительство фельдшерско-акушерского пункта;

разработка проектно-сметной документации и строительство аптечного пункта.

- разработка проектно-сметной документации и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;

- разработка проектно-сметной документации и строительство стадиона;

- разработка проектно-сметной документации и строительство «Комплекса творчества и досуга» включающий: центр детского развития, мастерские национальных ремесел, школу искусств (музыкальная школа, балетный зал театральная студия);

- строительство детских площадок;

- строительство спортивных площадок.

Обустройство зон отдыха и пляжа на р. Катунь.

Разбивка и устройство парковой зоны «Парк им. П. Сухова»

Реконструкции согласно проекту подлежит контора СПК «Тюнгур».

Пос. Кучерла

- разработка проектно-сметной документации и строительство средней образовательной школы (расчетный срок);

- разработка проектно-сметной документации и строительство ФАП и аптечного пункта;

— строительство детских площадок;

— строительство стадиона с трибунами на 50 мест (расчетный срок).

Реконструкции согласно проекту подлежат здания: сельского клуба, детского сада.

### 1.4.3 Зона производственного использования

С. Катанда

— проектом предусмотрено размещение новых территорий под производственные предприятия, расположенные в восточной части села.

### 1.4.4 Зона рекреационного назначения

Проектом предусмотрены мероприятия по развитию рекреации за границами населенных пунктов.

В табл. 3 приведен список перспективных рекреационных зон, рекомендуемых для отдыха и строительства рекреационных объектов.

Таблица 3

Список перспективных рекреационных зон

| № п/п карте | Название | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Из земель сх назначения | Аренда из земель лесного фонда |
| 1 | Урочище Кураган | 150 |  |
| 2 | Урочище Байда | 100 |  |
| 3 | Урочище Тургунда | 250 |  |
| 7 | Всесоюзный горно- лыжный курорт "Барсук" |  | 1600 |
|  | Всего: | 500 | 1600 |

К югу от пос. Кучерла запланировано строительство туристического комплекса на площади 3,0 га, включающий:

-жилые виллы;

- летний палаточный лагерь;

- SPA зону для оздоровительных   процедур;

- летний амфитеатр со сценой.

- услуги термального  центра (русская баня, сауна, бассейн);

- ресторан здорового питания;

- спорзал.

Согласно СТП МО Усть-Коксинский район для развития рекреации предлагаются следующие участки: кемпинги в урочищах Усть-Тургунда, Байда, туристическая база в урочище Усть-Кураган; строительство турбаз и  развитие водной рекреации на берегу  р. Катунь, строительство горного курорта «Барсук».

Планируемый к строительству Всесоюзный горный курорт "Барсук" будет состоять из двух комплексов: горнолыжного комплекса с расчетной вместимостью первой очереди строительства 700 человек, санаторно-курортного комплекса вместимостью 300 человек.

Для строительства горнолыжного комплекса рассматривается площадка 1600 га, расположенная в горном урочище «Барсук» на правом берегу реки Катунь, между долинами рек Кураган и Кучерла.

Для строительства санаторно-курортного комплекса рассматривается площадка 20 га, расположенная на левом берегу реки Катунь, в километре ниже по течению села Катанда, в трех километрах выше по течению устья ручья Барсук.

### 1.4. 5 Зона транспортной инфраструктуры

С. Катанда

На первую очередь предлагается:

- капитальный ремонт основных улиц с обустройством дорожной одежды с облегченным типом покрытия. Ширина проезжей части 6,5 м, протяженностью 17,1 км, площадь покрытия 111150 кв. м.;

- строительство автозаправочной станции на 2 колонки;

- строительство станции технического обслуживания на 2 поста.

На расчетный срок планируется:

-- капитальный ремонт второстепенных улиц и проездов и строительство проектируемых улиц с обустройством дорожной одежды переходного типа протяженностью 8,7 км. Ширина проезжей части 6 м, площадь покрытия 52200 кв. м.

С. Тюнгур

На первую очередь предлагается:

- капитальный ремонт основных улиц с обустройством дорожной одежды с облегченным типом покрытия. Ширина проезжей части 6,5 м, протяженностью 7,0 км, площадь покрытия 45500 кв. м.;

- капитальный ремонт существующего моста.

На расчетный срок планируется:

-- капитальный ремонт второстепенных улиц и проездов и строительство проектируемых улиц с обустройством дорожной одежды переходного типа ширина проезжей части 6 м, протяженностью 4,7 км, площадь покрытия 28200 кв. м.

- строительство нового моста через р. Катунь (восточнее старого моста);

- строительство автозаправочной станции на 2 колонки;

- строительство сервиса технического обслуживания.

Пос. Кучерла

На первую очередь предлагается:

- капитальный ремонт основных улиц с обустройством дорожной одежды с облегченным типом покрытия. Ширина проезжей части 6,5 м, протяженностью 5,9 км, площадь покрытия 38 350 кв. м.;

- строительство моста через р. Кучерла.

На расчетный срок планируется:

-- капитальный ремонт второстепенных улиц и проездов, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 2,9 км, площадь покрытия 17 400 кв. м.

1.4.6 Зона инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

с. Катанда

Необходимый запас подземных вод  в количестве 370 м3/сут. Для уточнения местоположения артезианских скважин на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов. Проектом сохраняется существующая объединенная система хозяйственно-питьевого  водопровода с сооружениями на них.

Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых (19,3 км) и проведением реконструкции разводящих сетей с учетом их санитарно-технического состояния.

Предусматривается строительство на севере и юге села водозаборных скважин с общим дебитом   – 9 м3 / час.

Так же, проектом предусматривается строительство 4-х резервуаров чистой воды объемом по 100 м3 каждый.

Проектом предусматривается строительство 2х50м3 водонапорных башен на севере и юге села.

с. Тюнгур

Необходимый запас подземных вод  в количестве 172,0 м3/сут. Для уточнения местоположения артезианских скважин на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов. Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых (3,7 км по правую сторону р. Катуни 10,0 км по левую) и проведением реконструкции разводящих сетей с учетом их санитарно-технического состояния.

Предусматривается строительство на севере села водозаборных скважин с общим дебитом   – 8,4 м3 / час.

Так же, проектом предусматривается строительство 4-х резервуаров чистой воды объемом по 50 м3 каждый.

Проектом предусматривается строительство 3-х водонапорных башен 50м3 рядом с проектируемым водозабором. 
Для наружного пожаротушения на сети предусматриваются пожарные гидранты. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно СНиП 2-04.02-84. Противопожарный запас воды будет храниться в резервуарах чистой воды. Диаметр труб противопожарного водопровода предусматривается на основании технико-экономических расчетов, но не менее 100 мм, в соответствии с требованиями п.8.46 СНиП 2.04.02-84.

Устройство водозаборных колонок на проектируемой водопроводной сети принимать не более 100 м.

пос. Кучерла

Необходимый запас подземных вод  в количестве 108 м3/сут. Для уточнения местоположения артезианских скважин на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов. Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых (8,22 км) и проведением реконструкции разводящих сетей с учетом их санитарно-технического состояния.

Предусматривается строительство на севере села водозаборных скважин с общим дебитом   – 5,2 м3 / час.

Так же, проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 100 м3 каждый.

Проектом предусматривается строительство водонапорной башни 50м3 рядом с проектируемым водозабором на юге села.

Водоотведение

Проектом предусмотрена децентрализованная система водоотведения, с устройством  индивидуальных выгребов во всех населенных пунктах сельского поселения.

Водоотведение

Проектом предусмотрена децентрализованная система водоотведения, с устройством  индивидуальных выгребов во всех населенных пунктах сельского поселения.

Теплоснабжение

С. Катанда

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением жилые здания индивидуальными котлами, для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных:

№1 реконструируемая для садика №1 на 25 мест установленной мощности 0,3 Гкал/час;

№2 реконструируемая для щколы №2 установленной мощности 0,3 Гкал/час;

№3 реконструируемая для участковой больницы установленной мощности 0,4 Гкал/час.

с. Тюнгур

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением жилые здания индивидуальными котлами, для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных:

№1 проектируемая для школы установленной мощности 0,4 Гкал/час;

№2 проектируемая для СДК на 100 мест установленной мощности 0,2 Гкал/час;

№3 реконструируемая для садика №1 установленной мощности 0,3 Гкал/час;

пос. Кучерла

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением жилые здания индивидуальными котлами, для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных:

№1 реконструируемая для садика на 20 мест установленной мощности 0,2 Гкал/час;

№2 реконструируемая для клуба установленной мощности 0,2 Гкал/час;

№3 планируемая для школы установленной мощности 0,4 Гкал/час.

Электроснабжение

с. Катанда:

вынос линий ВЛ-10 кВ протяженностью 5,8 км из жилой застройки

реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке

строительство десяти трансформаторных подстанций в новой жилой застройке

строительство ВЛ-10 кВ в новой жилой застройке, протяженностью 10,4км

с. Тюнгур:

вынос линий ВЛ-10 кВ протяженностью 0,4 км из жилой застройке

реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке

строительство одиннадцати трансформаторных подстанций в новой жилой застройке

строительство одной трансформаторной подстанции на территории проектируемого туристического комплекса

строительство ВЛ-10 кВ в новой жилой застройке, протяженностью 5,2км

строительство ВЛ-10 кВ в существующей жилой застройке, протяженностью 1,2 км.

пос. Кучерла

вынос линий ВЛ-10 кВ протяженностью 0,6 км из жилой застройки

реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке

строительство трех трансформаторных подстанций в новой жилой застройке

строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1,7км.

Газоснабжение

Централизованного газоснабжения на расчетный срок не планируется.

Газоснабжение села будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

Связь и информация

В связи с невысокой потребностью населения в кабельных каналах связи и неэффективностью их прокладки и обслуживания, а так-же с расширением территорий и качества обслуживания операторов сотовой подвижной связи, проектом предусматривается обеспечение населения услугами связи средствами операторов сотовой сети.

### 1.4.7 Зона специального назначения

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами  на территории РА, соответственно на территории Катандинского СП будет внедрена новая система обращения с отходами

Подготовительный период рассчитан на 2018-2019 г.г. В подготовительный период запланированы следующие мероприятия:

1. В целях оптимизации затрат на весь комплекс работ по обращению с ТКО (сбор, вывоз, сортировка, переработка и захоронение) от населения, кроме мест общего пользования (ответственность за сбор и вывоз ТКО от мест общего пользования возлагается на Муниципальные образования) произведена разбивка муниципальных образований Республики Алтай на административно-производственные объединения (АПО), Усть-Коксинский район относится к АПО-2.

2. Узаконение полигона твердых коммунальных отходов, расположенного восточнее с. Усть-Кокса, в зоне действия регионального оператора за счет средств региональных операторов и операторов по концессионному соглашению (земельные участки остаются в собственности муниципальных образований, региональному оператору отдаются на основании договора аренды сроком не менее чем 5 лет);

3. Учитывая период, необходимый для ввода полигона ТКО в эксплуатацию, отходы 4-5 классов опасности будут размещаться в компостных ямах (несанкционированные свалки ТКО), обустроенные администрацией Катандинского СП.

На третьем этапе – переходном  (2020-2027 годы) - предполагается реализовать меры, обеспечивающие переход на более современные технологии обращения с отходами, в том числе:

1. Планомерное  закрытие и рекультивация несанкционированных свалок ТКО, расположенных на территории Катандинского СП том числе на земельных участках с кадастровыми номерами 04:08:080901:203, 04:08:080405:847, 04:08:080405:848, т.к они не соответствует требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и не внесены в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

2. Оборудование контейнерных площадок на территории населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Ст. 13.4 ФЗ №89 «Об Отходах производства и потребления»). Размещение мест временного хранения отходов и количество контейнеров на них согласовывается с администрацией муниципального образования, с районным архитектором и районной санэпидстанцией и Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление). Раздельный сбор ТКО населением стимулируется экономическими методами.

3.В переходный период организация транспортировки ТКО с целью их обработки, утилизации и размещения осуществляется региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами на полигон ТКО с. Шебалино, урочище Седлушка,

4. Кроме того, запланирована реконструкция ТКО, который будет внесен в ГРОРО на территории Горбуновского СП Усть-Коксинского района. Планируется оснастить полигон мусороперегрузочной станцией или мобильным мусоросортировочным комплексом производительностью до 10 тыс. мЗ/год. При этом региональному оператору необходимо будет транспортировать ТКО для обработки внутри района, а для утилизации ТКО до мусоросортировочного комплекса, расположенного в с. Майма, будет транспортироваться уже вторичное отсортированное сырье, что делает утилизацию не убыточной.;

В сфере обращения с биологическими отходами:

- планомерное  закрытие и консервация скотомогильников, расположенных с нарушением нормативных требований;

- консервация закрытых скотомогильников;

Организация ритуальных услуг

Санитарно-эпидемиологические заключения по местам погребений, включая утвержденные проекты СЗЗ кладбищ на сегодняшний день отсутствуют.

Требования к размещению большинства кладбищ сельского поселения отвечают нормативным.

В соответствии со  СНиП 2.07.01-89* нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение составляет 0,24га на 1000 чел. населения.

В соответствии с нормативными требованиями площадей существующих кладбищ достаточно до расчетного срока.

## 1.5 Инженерная подготовка территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

1. Организация водостоков и защита территории от подтопления.

В с. Катанда проектом предлагается построить ливневую канализацию открытого типа со стоком ливневых вод в пониженные места за пределами села, в местах стока в русло р. Верхняя Катанда предусмотреть очистные сооружения.

Реконструкция инженерной защиты в с. Тюнгур.

2. Защита от затопления (наледей).

В качестве основного мероприятия по предотвращению затопления села паводковыми водами предлагается в с. Катанда строительство дамб обвалования в восточной части населенного пункта.

Кроме того, предлагается:

- расчистка, расширение и углубление русел рек, расчистка перекатов в пределах территории населенных пунктов на участках,  где расположены мосты. Перечисленные работы являются фундаментальными, обеспечивают долголетнее предупреждение речных наледей, но требуют на их осуществление больших капиталовложений.

3. Предусматривается выравнивание и планировка береговой линии в местах подверженных размыву

По инженерной подготовке территории для нового строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов;

## 1.6 Мероприятия по охране окружающей среды

1.6.1 Мероприятия по охране воздушной среды

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных общей мощностью.

Для нужд горячего водоснабжения в индивидуальных котельных  зданий установить водонагреватели. Вид топлива – твердый.

Теплоснабжение магазинов, торговых точек  предусмотрено от индивидуальных отопительных котлов, работающих на твердом топливе.

Таким образом, состояние атмосферного воздуха в связи с реализацией проекта существенно не изменится.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автотранспорта можно оценить как низкий. Таким образом предусматривать планировочные и технические мероприятия по локализации зон загазованности нет необходимости.

Уровень загрязнения воздушного бассейна в целом также можно оценить как низкий.

1.6.2 Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос,  расчистка прибрежных территорий;

- согласно ст. 6 Водного  кодекса РФ установлено обязательное правило обеспечения свободного доступа всех без исключения лиц к водным объектам общего пользования. В рамках данного требования ВК РФ устанавливается береговая полоса водных объектов общего пользования;

- согласно ст.27 Земельного кодекса устанавливается запрет на приватизацию земель в границах береговой полосы.

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

1.6.3 .Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении бытовых и прочих отходов.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

1.6.4 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов

– выборочная заготовка спелого древостоя без нарушений лесоводственных требований и сохранение эталонных перестойных участков как особо защитных участков леса – центров биоразнообразия;

– преимущественное использование сухостоя, ветровала и валежника на отопительные цели;

– пропаганда и разработка системы использования лесов в культурно-оздоровительных целях;

– способствование естественному возобновлению и посадка леса;

– более полное использование древесины и переработка порубочных остатков на опилки

### 1.6.5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

Для предупреждения и минимализации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

По инженерной подготовке территории для строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

- использование дренажа в борьбе с заболачиванием;

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов.

1.6.6 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития сельского поселения:

- подготовка плана реализации генерального плана сельского поселения;

- подготовка проекта планировки жилых кварталов.

### 1.6.7  Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

На территории сельского поселения расположены памятник археологии федерального значения,  три памятников истории регионального значения и шестнадцать выявленных объектов археологического наследия (таблицы .4, 4а).

Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий

Проектом предусматривается:

1. Требование, предусмотренное частью 1 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ), которые включают:

- Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи;

- Согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия регионального значения – с Министерством культуры Республики Алтай).

2. Выполнение требований, предусмотренных частью 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», согласно которым, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объектов обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия

3. Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

Заключение охранных обязательств собственниками (пользователями) объектов культурного наследия на земельные участки, в границах которых находятся объекты археологического наследия, с Министерством культуры Республики Алтай.

4. Возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Министерства культуры Республики Алтай после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

5. Согласование с Министерством культуры Республики Алтай решений органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков в аренду, в границах которых находятся объекты археологического наследия и решений об изменении правового режима данных земельных участков.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, расположенные на территории Катандинского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай

| № п/п | Учетный номер | Наименованн е | Адрес | Категория | Вид ОКН | Входит в ансамб ль | Общая видовая принадле жность | Наименование нормативноправового акта о постановке на госуда рственную охрану | Тип процесса/ статус | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04-77097 | Курганная группа "Катанда", сер. I тыс. до н.э. - сер. I тыс. н.э. | Республика Алтай. Усть- Коксинский район. Катандинское сельское поселение,в 5 км северо- западнее села Катанда | Федеральног о значения | Ансамбл ь |  | Памятник археологии | Указ Президента РФ от 20.02.1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» | Регистраци я** | 041640441270006 |

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, расположенные на территории Катандинского сельского поселения Усть-Коксинекого района

Республики Алтай

| № п/п | Учетный номер | Наименование | Адрес | Категория | Вид ОКН | Входит в ансамбль | Общая видовая принадлежнос ть | Тип процесса | Регистрац ионный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 04-6548 | Братская могила красногвардейцев П. Сухова | Республика Алтай, МО "Усть-Коксинский район", село Тюнгур, улица Сухова, б/н | Регионального значения | Памятник |  | Памятник истории | Регистрация | 041410057 400005 |
| 2 | 04-57832 | Братская могила партизан | Республика Алтай, Усть- Коксинский район,село Катанда, улица Полевая, б/н | Регионального значения | Памятник |  | Памятник истории | Регистрация | 041510295 260005 |
| л. | 04-6560 | Памятник П. Сухову | Республика Алтай, МО "Усть-Коксинский район", село Тюнгур, улица Сухова, б/н | Регионального значения | Памятник |  | Памятник истории | Регистрация | 041410056 270005 |

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ка гандинского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта культурного наследия | Датировка объекта | Автор открытия памятника / Исследователь памятника | Библиография / Научный отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ак-Кем, могильник | Расположен в 17 км восточнее с. Тюнгур, на третьей террасе левого берега Катуни | У-1У вв. до н.э. | Исследовала Погожева А.П. в 1975 г. | Погожева А.П. Погребения ранних кочевников на западе Алтая П Древние культуры Алтая и Западной Сибири. - Новосибирск, 1978. - С. 68-73. |
| 2 | Грот Куйлу, петроглифы (Кучерла I) | Правый берег р. Кучерла устье р.Куйлу | Датировка не установлена | Исследовал Маточкин Е.П. | Маточкин Е.П. Петроглифы грота Куйлю - памятник древнего искусства Сибири // Эпоха камня и палеометалла Азиатской части СССР. — Новосиьирск: Наука, 1988. - С. 80-88. |
| 3 | Катанда, могильник | Расположен в 0,8 км к югу от с. Катанда на небольшом пригорке по дороге Катанда - Тюнгур | Датировка не установлена | Экспедицией АКИН 2014 г. | Археологические памятники и объекты Усть- Коксинского района /Составители: Ойношев В.П., Телеков Г.С. - Горно-Алтайск: АУ РА «АКИН РА», 2014. — 112 с. |
| 4 | Катанда-1, могильник | Расположен на левом берегу р. Малой Катанды - левого притока Катуни |  | Радлов В.В. 1865 г. | Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. - М.: Наука, 1989. -442-451. Захаров А.А. Материалы по археологии Сибири (раскопки В.В. Радлова в 1865 г.) //Труды ГИМ. 1926. -ВыпЛ.-С. 71-106. |
| 5 | Катанда-П, могильник | Расположен около с. Катанда между реками Верхней и Нижней Катандой | Конец VI-V вв. до н.э. | Руденко С.И. 1925 г. | Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. - М.-Л.. 1960. - 351 с. Марсадолов Л.С. История и итоги изучения археологических памятников Алтая УИНУ вв. до н.э. (от истоков до начала 80-х годов XX века). СПб., 1996.- 100 с. |
| 6 | Катаида-Ш, могильник | Расположен на правом берегу р. Катанда, в 7-8 км к северо-западу от с. Катанда | УМУ(Ш) вв. до н.э. | Исследовал Мамадаков Ю.Т. в 1984 г. | Мамадаков Ю.Т. Аварийные раскопки могильника Катанда-3 /7 Проблемы охраны, изучения и использоваия культурного наследия Алтая - |
| 7 | КатандаТУ, могильник | Расположен между селами Чендек и Катанда, состоит из 7 курганов. Диметры объектов колеблются от 10 до 20 м. Большинство курганов раскопаны. Обследован экспедицией АКИН в 2013 году. Датировка не установлена. Географические координаты памятника по ОРЗ-приемнику САРМ1М ОРЗтар 60: N - 50°08.423; Е - 085°07.300 | Датировка не установлена | Исследовался экспедицией АКИН в 2013 г. | Археологические памятники и объекты Усть- Коксинского района /Составители: Ойношев В.П., Телеков Г.С. -- Горно-Алтайск: АУ РА «АКИН РА», 2014. - 112 с. |
| 8 | Катанда-У, могильник | Расположен между селами Чендек и Катанда. Географические координаты памятника по ОРЗ-приемнику ОАРМШ ОРЗтар 60 по углам поворота: N - 50°08.282, Е - 086°06.752; N - 50э08.244, Е - 086с06.835; N - 50°08.233, Е - 086с06.755; N - 50°08.244, Е - 086°06.817. | Датировка не установлена | Исследовался экспедицией АКИН в 2013 г. | Археологические памятники и объекты Усть- Коксинского района /Составители: Ойношев В.П., Телеков Г.С. - Горно-Алтайск: АУ РА «АКИН РА», 2014. - 112 с. |
| 9 | Катанда-VI, могильник | Расположен на 103 км автомобильного дороги регионального значения Усть- Кокса - Тюнгур. Географические координаты памятника по ОРЗ- приемнику ОАКМШ ОРЗтар 60 по углам поворота: N - 50°08.192, Е - 086°08.060; N - 50°08.196, Е - 086°08.08!; N - 50°08.247, Е - 086°08.074; N - 50°08.242, Е - 086°08.049. | Датировка не установлена | Исследовался экспедицией АКИН в 2013 г. | Археологические памятники и объекты Усть- Коксинского района /Составители: Ойношев В.П., Телеков Г.С. -- Горно-Алтайск: АУ РА «АКИН РА», 2014. - 112 с. |
| 10 | Кучерла, многослойный ритуальный комплекс (Кучерла-1) | Находится в 15 км от с. Тюнгур на правом берегу р. Кучерла в месте впадения нее ручья Куйлю | Датировка не установлена | Исследовали Деревянко А.П, Молодин В.И. в конце 80-х гг. XX в. | Деревянко А.П, Молодин В.И. Относительная хронология и культурная принадлежность памятника Кучерла-1 (Горный Алтай) // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири. - Барнаул, 1991. - С. 3-7. |
| 11 | Тургунда, петроглифы | Расположены вверх по скалистому берегу Катуни (от с. Инегень до с. Тюнгур). Самостоятельным пунктом можно считать петроглифы наруч. Тургунда (17 км вниз по р. Катунь от с. Тюнгур) | Датировка не установлена |  | Археологические памятники и объекты Усть- Коксинского района /Составители: Ойношев В.П., Телеков Г.С. - Горно-Алтайск: АУ РА «АКИН РА», 2014. - 112 с. |
| 12 | Тургунда, археологическ | Расположен в урочище Тургу нда на левом берегу р. Катунь, на склоне горы в | Скифская эпоха | Исследовал Кубарев В.Д. | Кубарев В.Д. Курган скифского времени в устье реки Тургунды /7 Материалы к изучению прошлого |
| 13 | Тюнгур-1, могильник | Расположен на западной стороне турбазы на правом берегу р. Катунь напротив с. Тюнгур. Состоит из трех курганов диаметром 10-18 метров. Рядом с курганами находятся остатки оросительной системы. Обследован экспедицией АКИН в 2013 году. Датировка не установлена. Географические координаты памятника по ОРЗ-приемнику ОАКМШ ОРЗшарбО: N - 50°09.193; Е - 086°17.661; N — 50°09.219; Е- 086°17.697; N - 50°09.184; Е - 086° 17.714. | Датировка не установлена | Исследовался экспедицией АКИН в 2013 г. | Археологические памятники и объекты Усть- Коксинского района /Составители: Ойношев В.П., Телеков Г.С. - Горно-Алтайск: АУ РА «АКИН РА», 2014. - 112 с. |
| 14 | Тюнгур-П, могильник | Расположен на северной стороне с. Тюнгур. Географические координаты южной части памятника по ОРЗ- приемнику: N - 50°09.391; Е - 086°17.230. Географические координаты северной части памятника по ОРЗ- приемнику: N - 50°09.183; Е - 086°17.186. | Датировка не установлена | Исследовался экспедицией АКИН в 2013 г. | Археологические памятники и объекты Усть- Коксинского района /Составители: Ойношев В.П., Телеков Г.С. - Горно-Алтайск: А У РА «АКИН РА», 2014. - 112 с. |
| 15 | Тюнгур-П 1, могильник | Расположен в селе Тюнгур, на левом берегу реки Катунь. Географические координаты памятника по ОРЗ- приемнику ОАК.МПМ ОРЗшарбО по углам поворота: N -50°09.193, Е-086° 17.661; ]М-50о09.219, Е-086°17.697; N - 50°09.184, Е -086°17.714. | Датировка не установлена | Исследовался экспедицией АКИН в 2013 г. | Археологические памятники и объекты Усть- Коксинского района /Составители: Ойношев В.П., Телеков Г.С. - Горно-Алтайск: АУ РА «АКИН РА», 2014. - 112 с. |
| 16 | Чёрная речка, петроглифы | Расположены вверх по правому берегу р. Кочурлы, в 5-6 км от Куйлю, и в 1 км от устья Чёрной Речки | Датировка не установлена | Исследовал Маточкин Е.П. | Маточкин Е.П. Петроглифы Чёрной речки // Проблемы изучения наскальных изображений в СССР. - М.: Институт археологии АН СССР. — 1990.-С. 158-161. |

Проектом предусматривается:

1. Требование, предусмотренное частью 1 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ), которые включают:

- Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи;

- Согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия регионального значения – с региональным органом охраны объектов культурного наследия Республики Алтай.

2. Выполнение требований, предусмотренных частью 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», согласно которым, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объектов обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия

3. Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

Заключение охранных обязательств собственниками (пользователями) объектов культурного наследия на земельные участки, в границах которых находятся объекты археологического наследия, с Министерством культуры Республики Алтай.

4. Возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Министерства культуры Республики Алтай после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

5. Согласование с Министерством культуры Республики Алтай решений органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков в аренду, в границах которых находятся объекты археологического наследия и решений об изменении правового режима данных земельных участков.

### 1.6.8 Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий

На территории Катандинского СП расположены особо охраняемые природные территории федерального и  регионального значений.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Катандинского СП Усть-Коксинского района РА

| Название | Вид ООПТ | Значение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Заповедники |  |  |  |
| Катунский | Биосферный заповедник | Федеральное | 151664 |
| Природные парки |  |  |  |
| Белуха | Природный парк | Региональное | 131270 |
| Памятникии природы |  |  |  |
| Водопад Текелю | Памятники природы. Водопад. | Региональное | 3,1 |
| Гора Белуха | Памятники природы. Горы, перевалы | Региональное | 15037 |
| Озера Аккемские – Верхнее и Нижнее | Памятники природы. Озера. | Региональное | 53,9 |
| Озеро Кучерлинское | Памятники природы. Озера. | Региональное | 321 |

При внесении изменений были уточнены границы природного парка «Белуха» регионального значения.

Природный парк «Белуха», площадь – 131337 га. Уникальный природный  комплекс, сочетающий особенности морфологического построения, климатических условий, крупнейшего скопления льда, водного стока, биологического разнообразия. Район вершины обладает  высокой специфичностью геолого-геофизической среды и является носителем мощных энергетических потоков и процессов. Цель образования – сохранение участка биосферы, духовной и материальной культуры, исторически сложившегося уклада и традиций природопользования местного населения. Объект входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из наиболее посещаемых туристами районов, где возможно развитие всех видов туризма (круглогодичные горнолыжные трассы, сплавы всех категорий сложности, конные походы, альпинизм, экотуризм и др.).  Кроме того, в парке осуществляется необходимая охрана фауны и флоры, а также находящихся здесь уникальных природных объектов и памятников природы  Природный парк  "Белуха" одновременно играет роль  охранной зоны Катунского заповедника на значительном протяжении их совместной границы.

На территории Природного парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, биоразнообразию и объектам культурно-исторического наследия, противоречащая  задачам и

функциям  Природного парка, в том числе:

а) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима территории;

б) деятельность, влекущая к невосстановимым нарушениям почвенного покрова и геологических обнажений;

в) проведение сплошных рубок лесных насаждений;

г) сплав леса по рекам;

д) организация туристских стоянок и разведение костров в непредусмотренных для этого местах;

е) захламление территории бытовыми отходами;

ж) ведение археологических полевых работ без согласования с дирекцией Природного парка, Министерством и органами местного самоуправления.
з) уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков и стендов, оборудованных мест отдыха, строений и имущества Природного парка, нанесение надписей и знаков на деревьях, валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектов.

# 2. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Таблица 4

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Катандинского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта, вид функциональной зоны | Параметры объекта | Мероприятия | Информация о необходимости установления зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Разработка градостроительной документации |
| 1.1 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | С. Тюнгур | 7,1 га | разработка проектной документации | Не требуется |
| 1.2 | Разработка проектов планировки и застройки территории | С. Тюнгур | - | разработка проектной документации | Не требуется |
| 2 Социальная сфера |
| с. Катанда |
| 2.1 | Детский сад | общественный центр села, общественно-деловая зона | 35 мест | Реконструкция емонт | Не требуется |
| 2. 2 | Средняя школа |  |  | Реконструкция | Не требуется |
| 2.3 | Внешкольные учреждения (дом творчества) | общественный центр села, общественно-деловая зона | 14 мест | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 2.4 | СДК | общественный центр села | 80 мест | Реконструкция | Не требуется |
| 2.5 | Церковь | ул. Советская, общественно-деловая зона |  | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 2.6 | Столовая | общественный центр села, общественно-деловая зона |  | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 2.7 | Опорный пункт полиции | общественно-деловая зона |  | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 2.8 | Пожарное депо | ул. Советская, общественно-деловая зона | 2 машины | Разработка проектной документации, строительство | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| с. Тюнгур |
| 2.9 | Детский сад | общественный центр села, общественно-деловая зона | 25 мест | Реконструкция | Не требуется |
| 2.10 | Общеобразовательная школа | общественный центр села, общественно-деловая зона, общественно-деловая зона | 180 мест | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 2.11 | СДК | общественный центр села, общественно-деловая зона | 50 мест | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 2.12 | ФАП, аптека | район планируемого подцентра, общественно-деловая зона |  | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 2.13 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | район планируемого подцентра, общественно-деловая зона |  | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 2.14 | Плоскостные спортивные сооружения | общественный центр села, общественно-деловая зона | 1 га | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 2.15 | Комплекс творчества и досуга, включающий: центр детского развития, мастерские национальных ремесел, школу искусств (музыкальная школа, балетный зал театральная студия | район планируемого подцентра, общественно-деловая зона |  | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| п. Кучерала |
| 2.20 | Детский сад | общественный центр села, общественно-деловая зона | 25 мест | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 2.21 | Общеобразовательная школа | общественный центр села, общественно-деловая зона |  | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 2. 22 | СДК | общественный центр села, общественно-деловая зона | 50 мест | Реконструкция | Не требуется |
| 2.23 | Плоскостные спортивные сооружения | общественный центр села, общественно-деловая зона | 1 га | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 2.24 | ФАП, аптека | общественный центр села, общественно-деловая зона |  | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 3 Жилая сфера |
| 3.1 | Индивидуальные жилые дома | с. Катанда, жилая зона | 63 участка | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
|  |  |  | 86 участков |  | Не требуется |
| 3.2 | Индивидуальные жилые дома | с. Тюнгур жилая зона | 100 участков | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
|  |  |  | 200 участков |  | Не требуется |
| 3.3 | Индивидуальные жилые дома | пос. Кучерла жилая зона | 50 участков | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
|  |  |  | 200 участков |  | Не требуется |
| 4 Производственная сфера |
| 4.1 | Предприятия сельскохозяйственных объектов не выше V-III классов опасности | с. Катанда, 100 м к востоку от селитебной территории, зона объектов сельскохозяйственного производства | 6,6 га | Разработка проектной документации, строительство | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 5 Зона рекреационного назначения |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования с устройством детских площадок и зон тихого отдыха | с. Тюнгур, район планируемого подцентра, зона зеленых насаждений общего пользования | 0,2 га | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 5.2 | Пляж | с. Тюнгур, район планируемого подцентра, зона зеленых насаждений общего пользования | 0,1 га |  | Не требуется |
| 5.3 | Парк им. П. Сухова | Центральная часть села с. Тюнгур, зона зеленых насаждений общего пользования | 1,0 га |  | Не требуется |
| 5.4 | Турбаза | Южнее пос. Кучерла, зона отдыха | 3,0 га |  | Не требуется |
| 6 Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | с. Катанда | 17,1 км | Разработка проектной документации, реконструкция | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  |  |  | 8,7 км | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 6.2 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | с. Тюнгур | 45,5 км | Разработка проектной документации, реконструкция |  |
|  |  |  | 28,2 км | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 6.3 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | с. Кучерла | 3,8 км | Разработка проектной документации, реконструкция |  |
|  |  |  | 17,4 км | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 6.4 | Дорога внутрихозяйственного назначения до объектов специального назначения: скотомогильнику с захоронением в ямах. | с. Катанда | м | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 6.5 | СТО | с. Катанда 2 поста , транспортная зона | 2 поста | Разработка проектной документации, строительство | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 6.6 | АЗС | с. Катанда 2 поста, транспортная зона | 2 поста | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 6.7 | Мост через р. Катунь | с. Тюнгур восточнее старого моста | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 6.10 | Мост через р. Кучерла | с. Кучерла | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | Не требуется |
| 7 Инженерная инфраструктура |
| 7.1 | Водопроводные сети | с. Катанда | 19,3 км | Разработка проектной документации, строительство | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» Нормативы градостроительного проектирования РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (в редакции от 13.07.2015 г) |
| 7.2 | Водопроводные сети | с. Тюнгур | 13,7 км | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.3 | Водопроводные сети | с. Кучерла | 8,22 км | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.4 | Резервуары чистой воды | с. Катанда | 100 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.5 | Скважина | с. Катанда на севере и юге села | 2 шт (9 м3 / час каждая) | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.6 | Резервуары чистой воды | с. Тюнгур | 4 шт 50 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.7 | Водонапорная башня | с. Тюнгур | 3 шт 50 м3 каждая | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.8 | Скважина | с. Тюнгур на севере села | 2 шт (8,4 м3 / час каждая) | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.9 | Резервуары чистой воды | с. Кучерла | 2 шт 100 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.10 | Водонапорная башня | с. Кучерла | 1 шт 50 м3 | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.11 | Скважина | с. Кучерла на севере села | 2 шт (5,2 м3 / час каждая) | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.12 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | С. Катанда | 10 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство | Охранная зона подлежит установлению в соответствии с Постановлением №160 Правительства РФ от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 7.13 | Линии электропередач 10 кВ | С. Катанда | 10,4 км | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.14 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | с. Тюнгур | 11 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.15 | Линии электропередач 10 кВ | с. Тюнгур | 5,2 км | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.16 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | с. Кучерла | 3 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.17 | Линии электропередач 10 кВ | с. Кучерла | 1,7 км | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 8.Санитарная очистка территории |
| 8.1 | Полигон ТКО | С. Катанда | 1 шт. | Рекультивация | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 8.2 | Полигон ТКО | с. Тюнгур | 1 шт. | Рекультивация |  |
| 8.3 | Полигон ТКО | с. Кучерла | 1 шт. | Рекультивация |  |
| 8.4 | Скотомогильник с устройством биотермической ямы | С. Катанда | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 8.5 | Скотомогильник с устройством биотермической ямы | с. Тюнгур | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 8.6 | Скотомогильник с устройством биотермической ямы | с. Кучерла | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство |  |

# 3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

Таблица 5

Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения Катандинского СП  Усть-Коксинского района РА

| Функциональные зоны и их параметры | Наименование объектов, планируемых для размещения | Местоположение объекта | Параметры объекта | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилая зона (430,0 га) | Застройка усадебного типа | Жилые дома усадебного типа | С. Катанда, с. Тюнгур, с. Кучерла | 0,20 га Х2064 шт. | Местного значения сельского поселения |
| Общественно-деловая зона (13, 4 га) | Учреждения образования | Детский сад | С. Катанда, с. Тюнгур, с. Кучерла | 3 объекта | Местного значения муниципального района |
|  |  | Школа | С. Катанда, с. Тюнгур, с. Кучерла | 3 объекта |  |
|  | Учреждения культуры | СДК | С. Катанда, с. Тюнгур, с. Кучерла | 4 объект | Местного значения муниципального района |
|  | Учреждения здравоохранения | ФАП, апеки | С. Катанда, с. Тюнгур, с. Кучерла | 3 объекта | Местного значения муниципального района |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | Плоскостные спортивные сооружения | С. Катанда, с. Тюнгур, с. Кучерла | 3,0 га | Местного значения сельского поселения |
|  | Предприятия торговли и общественного питания | Магазин смешанных товаров | С. Катанда, с. Тюнгур, с. Кучерла | 80 кв м | Местного значения сельского поселения |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (136,1 га) | Зона внешнего транспорта (38,5 га) | Станция технического обслуживания, АЗС | С. Катанда, с. Тюнгур, с. Кучерла | 38.5 га |  |
|  | Зона улично-дорожной сети (95,7) | Улично-дорожная сеть | С. Катанда, с. Тюнгур, с. Кучерла | га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Улично-дорожная сеть |  | га |  |
|  | Сооружения и объекты инженерной инфраструктуры (1,9) | Объекты связи | С. Катанда, с. Тюнгур, с. Кучерла | 0,3 га | Местного значения муниципального района |
|  |  | Объекты водоснабжения |  |  |  |
| Зона рекреационного назначения (28,9 га) | Озеленение общего пользования | Парк | с. Тюнгур | 1,2 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Детская площадка |  | 0,2 га |  |
|  |  | Детские площадки | С. Катанда | 0,1 га |  |
|  |  | Зона отдыха общего пользования | с. Кучерла | 1,0 |  |
| Зона специального назначения (12,9 га, в т.ч 0,9 в границе н.п.) |  | Скотомогильник с захорогением в ямы | С. Катанда, с. Тюнгур, с. Кучерла | 0,18 га | Местного значения муниципального района |
|  |  | Кладбище | С. Катанда, с. Тюнгур, с. Кучерла | 2,8 | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Полигон ТКО | С. Катанда, с. Тюнгур, с. Кучерла |  | Местного значения муниципального района |
| Производственная зона 0,9 га |  | Маслосырзавод 0,5 га | С. Катанда | 0,9 га |  |
|  |  | Пилорама 0,2 га |  |  |  |
| Зона объектов сельскохозяйственного назначения (9,8 га, в том числе 2,1 в границе н.п.) |  | Ремонтно-строительный участок ОАО «Катанда», | Катандинское СП | 9,8 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Молочно-товарная ферма ОАО «Катанда», |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственного использования (52735,4 в т.ч. 226,2 га в границе н.п.) | Зона сельскохозяйствен ных угодий и прочих земель (52509,2 га за границей, 226,2 в границе) | - | В границах Катандинского СП | - | - |
|  |  |  |  |  | Местного значения |
| В т. ч. зона для размещения садов и огородов (9,6 га) |  |  |  |  | Местного значения |
| Зона защитных лесов 92687га ) | - | - | В границах Катандинского СП | - | - |
| Зона акваторий (1246 га) |  |  | В границах Катандинского СП |  |  |
| Зона земель особо охраняемых территорий и объектов (232809 га) |  |  | В границах Катандинского СП |  |  |
| В т.ч. турбазы 3,0 га |  |  |  |  |  |
| Зона земель запаса (17147 га) |  |  | В границах Катандинского СП |  |  |

# 4. Технико-экономические показатели проекта

Таблица 6

Основные технико-экономические показатели генерального плана Катандинского СП  Усть-Коксинского района РА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь земель различных категорий на территории муниципального образования | га | 398041 | 398041 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 52569,8 | 52509,2 |
|  | Земли населённых пунктов | га | 857,2 | 864,3 |
|  | С. Катанда |  | 305,9 | 305,9 |
|  | С. Тюнгур |  | 433,7 | 440,8 |
|  | Пос. Кучерла |  | 117,6 | 117,6 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 26,0 | 76,5 |
|  | Земли лесного фонда | га | 92687 | 92687 |
|  | Земли водного фонда |  | 1246 | 1246 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов |  | 151637 | 232809 |
|  | В т.ч. турбазы |  |  | 3,0 |
|  | Земли запаса |  | 99018 | 17849 |
| I | Общая площадь территории в границе населенных пунктов | га | 857,2 | 864,3 |
|  | Функциональные зоны |  |  |  |
|  | - жилой застройки | га | 549,1 | 554,2 |
|  | - общественно-деловой застройки | га | 13,4 | 13,4 |
|  | - производственного и коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 97,6 | 97,6 |
|  | - рекреационного назначения | га | 28,9 | 30,9 |
|  | - сельскохозяйственного использования | га | 164,3 | 164,3 |
|  | - территория объектов сельскохозяйственного производства | га | 3,0 | 3,0 |
|  | - специального назначения |  | 0,9 | 0,9 |
|  | - территория акваторий |  |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1438 | 1870 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 30 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 0,04 | 0,04 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 60 | 100 |
|  | канализацией | % от общего жилищного фонда | - | 2,5 |
|  | централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 7 | 7 |
|  | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 90 |
|  | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 66,4 | 103,3 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Производительность водозаборных сооружений с. Катанда | куб. м/в сутки | 370 |  |
| 5.1.2 | Производительность водозаборных сооружений с. Тюнгур | куб. м/в сутки | 172 |  |
| 5.1.3 | Производительность водозаборных сооружений пос. Кучерла | куб. м/в сутки | 108 |  |
| 5.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на чел. | 50 | 50 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на чел. | 50 | 50 |
| 5.1.5 | Протяженность сетей | км | 66,4 | 120,7 |
| 6.1. | Скотомогильники | единиц | 3 | 3 |
| 6.2 | Полигон ТКО | единиц | 3 | 3 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 3 | 3 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ 1-3  ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ